## Slide 1
超声参量阵定向音响
开题交流报告 · 2026
用超声阵列
把声音送向指定方向
Notes: 各位老师好，我们计划做一台低成本的超声参量阵定向音响。目标不是把声音做得特别响，而是验证声音能否主要送向指定方向，并把方向性、旁瓣和稳定性测出来。
[Sources]
- 项目总览 README.md，第1—2节

## Slide 2
音频决定“播什么”，相位决定“传向哪里”
输入与定位
实时调制与相位
阵列发射与空气解调
电脑端
选择音频或人脸目标 USB发送PCM与坐标
ESP32-S3
生成40 kHz调幅载波 8路载波相位独立
驱动＋96阵元
TC4428差分驱动 空气非线性还原可听声
2
Notes: 系统分三段。电脑负责音频和可选的人脸定位；ESP32把音频包络调制到四十千赫载波，并为八个通道设置不同相位；TC4428驱动九十六个换能器。所有换能器都围绕四十千赫工作，但音频形成载波两侧的边带，空气的非线性差频把它还原成可听声。因此，各通道共享同一段声音，只用相位控制声束位置。
问答准备
- 问：声音怎么从40 kHz变成人耳可听？答：调制产生边带，空气非线性产生差频，不需要接收器。
- 问：播放音频必须烧进板子吗？答：保底版内置，完整版通过USB实时传PCM。
[Sources]
- 01-原理与公式.md，第2—4节
- 02-系统方案与硬件.md，第1节
- 03-软件架构.md，第1节

## Slide 3
先把声音做出来，再增加追踪与聚焦
保底版｜固定定向
96个换能器 8路同相驱动 内置测试音/语音 完成第一张实测方向图
完整版｜8通道相控
USB实时音频 手动转向/焦区 电脑端点击人脸 用热力图验证峰值移动
进阶版｜16通道校准
每列独立驱动 逐通道幅相标定 可选深度传感/云台 以实测改善决定是否升级
3
Notes: 项目按三层推进。保底版只要求固定正前方定向发声，它不依赖电脑、摄像头或FPGA；完整版才加入八路相位、USB音频和电脑端人脸选择，并用实测热力图验证转向与有限尺寸焦区；如果八路结果证明有价值，再升级十六通道和逐列校准。这样视觉和声学链路解耦，任何上层功能失败都不影响保底成果。
问答准备
- 问：8通道能不能任意三维聚焦？答：不能独立控制高度，只验证水平转向与x-z有限焦区。
- 问：为什么不用FPGA？答：当前只做8路，ESP32候选实现先经示波器验证；FPGA不是保底版必要条件。
[Sources]
- README.md，第3节
- 03-软件架构.md，第2节
- 07-版本阶梯与风险.md，第1节

## Slide 4
保底版把握较高，完整版取决于实测标定
判断
现有ESP32-S3、成熟驱动芯片和模块化阵面可以完成原型；真正的不确定性是声压、旁瓣和语音质量。
1→6→12
−3 / −10 dB
10–15 min
逐级上电 先验证波形、温升和空气解调
扫描声场 同时报告主瓣、旁瓣和栅瓣
稳定性测试 默认静音，异常时立即断电
4
Notes: 综合判断，保底版可行性较高，因为器件和链路都成熟，而且可以从单换能器逐步扩到十二个再到全阵。完整版的最大风险不是视觉识别，而是八通道子阵间距造成的栅瓣，以及换能器窄带带来的音质限制。因此我们不预报主瓣宽度或声压，而是扫描负三和负十分贝区域，记录旁瓣、温升与连续运行结果。最终以实测数据决定是否升级。
问答准备
- 问：定点是不是只有一个点有声？答：不是，是有限尺寸焦区，且会有旁瓣和房间反射。
- 问：视觉识别能否部署在ESP32？答：完整版本采用电脑端更稳，ESP32只接收目标坐标；视觉失败可回退手动。
- 问：安全怎么保证？答：低功率逐级测试、默认/故障静音、保险丝与实体总开关，并进行超声测量。
[Sources]
- README.md，第2—3节
- 07-版本阶梯与风险.md，第1、3、4节